## Slide 1
2020.06.05
下载相关事宜
Mingcheng.Zheng

## Slide 2
. FactoryDownload/UpgradeDownload/ResearchDownload区别
1
FAQ整理
2
上下游主要联系人列表以及负责的模块
3
各种相关文档路径
4
版本发布流程
5
遗留问题
6
项目耦合点整理
7

## Slide 3: FactoryDownload/UpgradeDownload/ResearchDownload区别
windows版本
  ResearchDownload， 研发使用，功能最全
  FactoryDownload， 产线初次烧录使用，严格检查PAC合法性，不会备份
  UpgradeDownload， 产线升级或者售后使用，严格检查PAC合法性，备份NV等重要数据、
  Linux版本
  Dloader， 目前支持最基本的下载功能，没有其他额外的功能。
  http://shexsvn01/svn/Tools/trunk/Debug/Source/Download
  客制化版本库
  FlashToolDll：封装了下载库，客户二次开发可以直接调用，Simba也是用得此库。
  http://shexsvn01/svn/Tools/trunk/Debug/Release/Dloader_Customization/MSFT/FlashToolDll

## Slide 4: FAQ整理
客户问题主要关注两个版本，如不是下面版本，请升级后再支持
R24.0.0002： R24.0.0001合入log优化，支持raw格式下载速率提升。
R24.0.0003： 支持sparse格式下载速率提升，基本达到和raw格式一致。
2. 遇到CQ/CR defect类型如何处理？
先看下载版本，如未更新，转谢飞 (Fei_f Xie)让客户更新版本复测，如有问题，提供工具log。
查看下工具log，基本都是软件问题，让客户抓Uboot log，转BSP_DOWNLOAD_SZ即可。
不是下面常见问题，查下工具，有信心没什么bug.
3. 常见问题，基本找Uboot都能解决
User cancel ：下载口消失
Write fail: USB 挂死
wait input time out：手机侧命令回复超时
operate fail: 手机回复操作错误
4. 遇到CQ/CR 问题类型如何处理？
如是下载工具一些小功能，找下文档，对照代码理解一下。
如是和打包相关的，转BM处理一下。（打包脚本是polo写的，之后交接给倪诚 (Cheng Ni)，我们这没有交
接过。）

## Slide 5: FAQ整理
如客户需要二次开发，让客户自行开发即可，源码开放。如客户有实力直接在源码上修改最好好，如没有实力，可以提供FlashToolDll给客户调用。
CQ/CR太多就不列了，基本都是前面列的问题，有问题找赖圳雄 (Zhenxiong Lai)咨询下。

## Slide 6: 上下游主要联系人列表以及负责的模块
模块 | 联系人 | 
NPI | 单向东 (Xiangdong Shan) | 版本发布验收
Uboot | 赖圳雄 (Zhenxiong Lai) | 新功能开发 平台问题
Uboot | BSP_DOWNLOAD_SZ | 客户CQ

## Slide 7: 各种相关文档路径
http://shexsvn01/svn/Tools/trunk/Debug/Doc
http://shexsvn01/svn/Tools/trunk/Debug/Doc/PPT
重点先看下如下两篇文档，其他文档都是一些小功能，遇到问题再看
UNISOC Download Mode Protocol V1.0(CN).docx
下载工具使用进阶.pptx

## Slide 8: 版本发布流程
修改版本号，编译，自测试OK
commit to Trunk： http://shexsvn01/svn/Tools/trunk/Debug/Source/Download
打tag：
        http://shexsvn01/svn/Tools/tags/2020/FACTORYDOWNLOAD
        http://shexsvn01/svn/Tools/tags/2020/RESEARCHDOWNLOAD
        http://shexsvn01/svn/Tools/tags/2020/UPGRADEDOWNLOAD
拷贝工具到FTP:
\\shnas01\PublicShared\ShareData\Debug_Tools\Test\2020\Download
\\shnas01\PublicShared\ShareData\Debug_Tools\HistoryVersion\2020\Download
邮件通知 单向东 (Xiangdong Shan)测试
待单向东 (Xiangdong Shan)测试OK，Copy版本至如下路径：
\\shnas01\PublicShared\ShareData\Debug_Tools\LatestVersion\Download
更新内网SVN
A Trunk：
http://shsvn02/svn/tools/trunk/Release/FactoryDownload
http://shsvn02/svn/tools/trunk/Release/ResearchDownload
http://shsvn02/svn/tools/trunk/Release/UpgradeDownload
B TAG:
http://shsvn02/svn/tools/tag/2020/Tool/Download/RESEARCHDOWNLOAD
http://shsvn02/svn/tools/tag/2020/Tool/Download/FACTORYDOWNLOAD
http://shsvn02/svn/tools/tag/2020/Tool/Download/UPGRADEDOWNLOAD
修改如下文件夹属性：svn:externals , 即ResearchDownload链接
http://shsvn02/svn/tools/trunk/Tools
http://shsvn02/svn/tools/trunk/ToolsV1

## Slide 9: 遗留问题
Bug 1334437 - [SC9832_1_IRD_E_V1.1.0][HW_NPI][SL8541E][Android10.0][POS][Download] 下载升级工具增加FixNV/Miscdata/ProdNV三合一文件分解并下载
Bug上附有需求说明和comment。
Bug 1334354 - [Feature List][DT_009][N][BOOT]支持Flash eMCP和UFS共一个PAC包
http://shexsvn02/svn/DT_DEPT/01_项目管理/1.2_项目交付/1.2.4_Qogir L6/1_CI/1.3_Documents/1.3.3_HLD/Tools_SH/SharkL6_下载UFS_EMMC共版本_概要设计说明书.docx
http://shexsvn02/svn/DT_DEPT/01_项目管理/1.2_项目交付/1.2.4_Qogir L6/1_CI/1.3_Documents/1.3.2_SRS/Tools/Sharkl6_ 下载UFS_EMMC共版本_软件需求规格说明书.docx
Bug 1175305 - 【FirePhoenixII 】【ARID: DT_2020】下载模式也能读取软件版本号
http://shexsvn01/svn/HW/00 HW_DEPT/07 HW_DT/01. 项目管理/1.2_项目交付/1.2.14._火凤凰二期/Documents/HLD/Tools/ 火凤凰_下载模式读取软件版本_软件概要设计.docx
http://shexsvn01/svn/HW/00 HW_DEPT/07 HW_DT/01. 项目管理/1.2_项目交付/1.2.14._火凤凰二期/Documents/SRS/Tools/ 火凤凰_下载模式读取软件版本_软件需求规格说明书.docx
Bug 1324521 (SPCSS00685787) - [SL8521E][KIDO][WA10][7393]针对下载提示错误，提供一份针对错误码的详细说明文档及错误原因
将BMError.ini中错误对照代码描述下，基本上就是翻译下

## Slide 10: 项目耦合点整理
所有项目共用，不存在和项目耦合..
如有耦合，一般通过执行FDL2命令，通过返回数据包0x96来获取一些信息解耦